## Slide 1
    ■ LEGO Mindstormsについて

## Slide 2: RIS, NXT, EV3, SPIKE
 | RIS | NXT | EV3 | SPIKE
発売時期 | 1998年 | 2006年 | 2013年 | 2020年
CPU | H8（8 bit） | ARM7（32bit） | ARM9（32bit） | ARM M4（32bit)
クロック周波数 | 16MHz | 48MHz | 300MHz | 100MHz
RAM | 32KB | 64KB | 64MB | 320KB
フラッシュメモリ | なし | 256KB | 16MB | 32MB
転送方法 | 赤外線通信 | USB/Bluetooth | U/B + WiFi | USB/Bluetooth
ポート数 | 入力:3 出力:3 | 入力:4 出力:3 | 入力:4 出力:4 | 入出力：６
駆動 | 電池 | 電池／バッテリー | 電池／バッテリー | バッテリー

## Slide 3: LEGOロボットSPIKEの構成
入力：距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ、ジャイロセンサ(ハブ内)
出力：Lアンギュラモータ、Mアンギュラモータ
距離センサ
カラーセンサ
フォースセンサ
Mアンギュラモータ
Lアンギュラモータ
(パワー重視)
Mアンギュラモータ
SPIKE本体(ラージハブ)
ジャイロセンサ(内蔵)

## Slide 4: プログラミング環境：SPIKE アプリ
GUIとCUIの開発環境
ワードブロック(SPIKE-WB)
Python言語

## Slide 5
    ■ ロボットの組み立て

## Slide 6: ロボットの組み立て
SPIKE App ⇒ 組み立てガイド ⇒ ドライビングベース３＋センサ
組み立てガイドを参考にドライビングベースとセンサを組み立てる
  ① ベース・ロボット：手順 1〜26
  ② カラーセンサ：手順 1〜4
  ③ フォースセンサ※
  ④ 距離センサ※
を組み立てよう！
※ フォースセンサと距離センサはセンサ裏に
をはめてイラストのように取り付ける
フォースセンサはポートAに
距離センサはポートEに接続

## Slide 7
    ■ ロボットを動かすには

## Slide 8: プログラム実行までの流れ
PC上でソフトウェア(SPIKE App)を用いてプログラムを作成
USB/Bluetoothでロボットへダウンロード
ロボット上でプログラムを実行
USB

## Slide 9: プログラム実行までの流れ
PC上でソフトウェア(SPIKE App)を用いてプログラムを作成
USB/Bluetoothでロボットへダウンロード
ロボット上でプログラムを実行
USB

## Slide 10: SPIKEアプリ：ワードブロック
SPIKEアプリを起動
新しいプロジェクトの作成
  新しいプロジェクト⇒プログラムの種類を選択 ⇒ 作成する
クリック！
クリック！
クリック！

## Slide 11: SPIKEアプリ：Python言語
SPIKEアプリを起動
新しいプロジェクトの作成
  新しいプロジェクト⇒プログラムの種類を選択 ⇒ 作成する
クリック！
クリック！
クリック！

## Slide 12: SPIKEアプリの画面構成
プログラミングパレット
プログラミングキャンパス
スタートブロック
ツールバー

## Slide 13: SPIKEアプリの画面構成
ツールバー

## Slide 14: 感じる・判断する・動く

## Slide 15: 感じる・判断する・動く

## Slide 16
    ■音をならしてみよう

## Slide 17: 音を鳴らすプログラムの設計図（PAD）
指定したサウンドファイルを無限ループで再生
処理の流れ
ドと音を鳴らす
0.2 秒間待機
1
2
反復：
処理：
選択：
PADの構成部品：
PAD(Problem Analysis Diagram)はプログラムの設計図
音を鳴らす
無限ループ
3
レと音を鳴らす
ミと音を鳴らす
4
5

## Slide 18: 練習問題1
テキスト14ページの演習問題を実施しよう
テキスト29ページ「ドレミの音を鳴らすアルゴリズム」のPADをノートに書き写して流れを理解しよう

## Slide 19: 音を鳴らすプログラム
指定したサウンドを再生
時間は0.5秒
スタートブロック
時間は0.2秒
制御：ずっと
p.29：melody.llsp3

## Slide 20: 音を鳴らすプログラム（Python）
指定したサウンドを再生
from hub import sound
import runloop
import time
sound.stop()
async def main():
while True:
# play a song
await sound.beep(262, 500, 100) #ド 261.63 Hz, 500ms, 音量100
await sound.beep(294, 500, 100) #レ 293.67 Hz, 500ms, 音量100
await sound.beep(330, 500, 100) #ミ 329.63 Hz, 500ms, 音量100
time.sleep_ms(200)
runloop.run(main())
1
2
3
4
5
p.30：melody.py

## Slide 21: while文を用いたループ
while True:
      繰り返す処理
次の命令
while True (字下げ：インデント)とすると無限ループ
無限ループのプログラムを作成する時は：
プログラムの緊急停止（無限ループ脱出）のための処理を必ず入れておくこと
無限ループ脱出後の処理として、プログラムを停止する命令(モータ停止など)を追加すること
字下げ

## Slide 22: プログラムの転送
プログラム名の変更
ロボットが接続されているか確認 → ×: ○:
ダウンロード
ロボット上でプログラムを実行
  注意：
    実行ボタンを押すとダウンロードと実行
    → 急にロボットが動く場合があるので注意
実行：ダウンロードして実行
ダウンロード：プログラムを転送

## Slide 23: プログラムの実行
USBコネクション
1
2
3
左/右ボタン
2
Bluetoothコネクションボタン
プログラム番号(０〜)を選択してセンターボタンで実行
  プログラム停止もセンターボタン
LEDマトリクス
入出力ポート
A、C、E
入出力ポート
B、D、F
センターボタン
(決定・キャンセル)
スピーカー

## Slide 24: プログラムの実行
実行前にすべきこと
  ケーブルを外して、安全確認
  プログラムのアルゴリズムを頭の中で実行
実行時の注意
  ロボットの動作をよく観察し、思った通りに動いているかを確認
  ロボットが思い通りに動かないときは、ロボットがどこまで設計図通りに動いたかを調べ、プログラムを修正（デバッグ）する

## Slide 25: トライ＆エラーによる問題解決
実現したいロボット
アルゴリズムを考える
設計図の作成
無限ループ
実行
ロボットは設計図
通りに動いた？
プログラムの作成
終了
プログラムの修正
True
False
トライ&エラーを繰り返す
ロボットを思い通りに動かすには
→設計図通りにロボットが動くまでトライ&エラーを繰り返して問題解決

## Slide 26: 練習問題２
テキスト35ページの演習問題を実施しよう