## Slide 1
    ■ ロボットの組み立て

## Slide 2: ロボットの組み立て
SPIKE App ⇒ 組み立てガイド ⇒ ドライビングベース３＋センサ
組み立てガイドを参考にドライビングベースとセンサを組み立てる
  ① ベース・ロボット：手順 1〜26
  ② カラーセンサ：手順 1〜4
  ③ フォースセンサ※
  ④ 距離センサ※
を組み立てよう！
※ フォースセンサと距離センサはセンサ裏に
をはめてイラストのように取り付ける
フォースセンサはポートAに
距離センサはポートEに接続

## Slide 3
    ■ロボットを前進させるには(モータ制御１)

## Slide 4: アンギュラモータ
遊星歯車とかさ歯車を組み合わせて使用(Lモータ、Mモータ同じものを使用)
磁気センサを使用して回転数と回転角度の情報を得る(1回転で360カウント)
Lアンギュラモータ：
停動トルク 25Ncm
回転数 175RPM(無負荷時)
Mアンギュラモータ：
停動トルク 18Ncm
回転数 185RPM(無負荷時)

## Slide 5: モータの接続
SPIKEのどのポートにモータが接続されているか確認
左のモータ
ポートC
右のモータ
ポートD
進行方向

## Slide 6: 前進プログラムのアルゴリズム
ロボットを3秒前進、その後2秒後退
モータCとモータDを３秒間回転
モータCとモータDを２秒間逆回転

## Slide 7: アルゴリズムを考えよう (SPIKE-WB)
タンクブロック
簡単なアルゴリズム表現を使う
  速度50%で３秒間前進して2秒後退
今回は拡張機能の中の移動拡張にあるタンクブロックを使用

## Slide 8: モータ制御によるロボットの前進 (タンクブロック）
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
スタートブロック
前進 (Cの速度：50、Dの速度：50)
後退 (Cの速度：-50、Dの速度：-50)
モータの動作時間を指定して制御 秒数：３秒
速度の値をマイナス
にすると逆回転（後退）
秒数：2秒
移動に使用するモータを
CとDに設定
停止
p.40：motor.llsp3

## Slide 9: アルゴリズムを考えよう（Python）
簡単なアルゴリズム表現を使う
  速度500（回転角度/秒）で３秒間前進して2秒後退
速度＝回転角度/秒

## Slide 10: モータ制御によるロボットの前進 （Python）(モータペア）
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
from hub import port
import motor_pair
import time
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(3000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, -500, -500)
time.sleep_ms(2000)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
1
2
3
[
[
motor_pair.pair() ： モータのペアの設定
motor_pair.move_tank() ： ペアのモータを動かす（速度を指定：-1,110~1,110）
time.sleep_ms() ： 直前の状態の保持(単位はミリ秒)
p.41：motor.py

## Slide 11: 曲線の動きを実現するには
左のモータ：C
右のモータ：D
モータCとDの速度の値のバランスを変えてみよう
速度：
SPIKE-WB : 50[%]
Python : 500[度/秒]
速度：
SPIKE-WB : 40[%]
Python : 400[度/秒]

## Slide 12: 曲線の動きを実現するには (SPIKE-WB)
 | C: 50 D: 50 | C: 50 D: 30 | C: 50 D: 10
 | ステアリング: 0 | ステアリング: 20 | ステアリング: 40
モータCとDの速度の値を変えてみよう
タンクブロック
ステアリングブロック

## Slide 13: 曲線の動きを実現するには (Python)
 | C: 500 D: 500 | C: 500 D: 300 | C: 500 D: 100
 | steering: 0 | steering: 20 | steering: 40
モータCとDの速度の値を変えてみよう
motor_pair.move_tank( )
move( )

## Slide 14
    ■ロボットを旋回させるには(モータ制御2)

## Slide 15: ロボットの旋回
ロボットを(その場で)右旋回させるには
逆方向
順方向
左のモータ：C
右のモータ：D

## Slide 16: ロボットを90度右回転させるには？
90度
どのように実現するか考えてみよう！
３秒前進

## Slide 17: アルゴリズムを考えよう
簡単なアルゴリズム表現を使う
  3秒前進して90度旋回して止まろう
    90度旋回はやってみないとわからない
    (とりあえず2秒間旋回にしておく)

## Slide 18: ロボットの右旋回
左のモータBを順回転、右のモータCを逆回転
スタートブロック
（順回転）
（逆回転）
前進 (Cの速度：50、Dの速度：50)
右回転 (Cの速度：50、Dの速度：-50)
p.43：rotation.llsp3

## Slide 19: ロボットの右旋回
左のモータBを順回転、右のモータCを逆回転
from hub import port
import motor_pair
import time
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(3000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, -500)
time.sleep_ms(2000)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
1
2
3
[
[
p.44：rotation.py

## Slide 20: ロボットを90度右旋回させるには？
90度
1. 時間制御
モータのパワーと持続時間を調整
どのように実現するか考えてみよう！
2. 回転制御
モータの回転数もしくは角度を調整
→複数の問題解決方法があるので、いろいろと試してみよう！(試行錯誤しよう)
ヒント

## Slide 21: ロボットを90度右旋回させるには
→ 回転制御の方が便利(同じ動きでロボットを早くしたいとき等)
モータのスピードと持続時間を調整
1. 時間制御
速度を変更すると
→持続時間の再調整が必要
モータの回転角度を調整
2. 回転制御
回転角：180度
速度を変更しても
→回転角の再調整は必要なし
持続時間：0.4秒
モータブロックで
ポートを複数選択する

## Slide 22: ロボットを90度右旋回させるには
→ 回転制御の方が便利（同じ動きでロボットを早く動作させたいとき）
モータのパワーと持続時間を調整
1. 時間制御
持続時間：1.5秒
速度を変更すると
→持続時間の再調整が必要
モータの回転数もしくは角度を調整
2. 回転制御
回転角：180度
速度を変更しても
→回転角の再調整は必要なし
motor_pair.move_tank_for_degrees(motor_pair.PAIR_1,180, 500, -500)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, -500)
time.sleep_ms(1500)

## Slide 23: ロボットを一周させるには？
1回目
3秒前進→90度旋回
3回目
3秒前進→90度旋回
2回目
3秒前進→90度旋回
4回目
3秒前進→90度旋回

## Slide 24: ロボットを一周させるには？
3秒前進と90度右旋回を4回繰り返せばよい
1回目
3秒前進→90度旋回
3回目
3秒前進→90度旋回
2回目
3秒前進→90度旋回
4回目
3秒前進→90度旋回
100周するには？
→800個のブロックを並べる必要があり！
→ 繰り返し処理(ループブロック)を利用

## Slide 25: ロボットを一周させるには？
3秒前進と90度右旋回を4回繰り返せばよい
1回目
3秒前進→90度旋回
3回目
3秒前進→90度旋回
2回目
3秒前進→90度旋回
4回目
3秒前進→90度旋回
100周するには？
→ 800個のブロックを並べる必要があり！
→ 繰り返し処理（for文）を利用
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(3000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, -500)
time.sleep_ms(2000)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(3000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, -500)
time.sleep_ms(2000)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(3000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, -500)
time.sleep_ms(2000)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(3000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, -500)
time.sleep_ms(2000)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)

## Slide 26: 一周するプログラムのPAD
4回繰り返し
3秒保持
モータB+Cを前進
モータBを順回転
モータCを逆回転
0.４秒保持
2
3
}
}
1周
1
3秒前進と90度右旋回を4回繰り返す
反復：
処理：
選択：
PADの構成部品：

## Slide 27: ロボットを一周させるには
3秒前進と90度右旋回を4回繰り返す
1
ループ(4回繰り返す)
2
3秒前進
3
0.４秒保持
(90度右旋回)
p.48：square.llsp3

## Slide 28: ロボットを一周させるには
3秒前進と90度右旋回を4回繰り返す
from hub import port
import motor_pair
import time
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
for i in range(4):
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(3000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, -500)
time.sleep_ms(350)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
1
[
p.49：square.py
2
3
[

## Slide 29: 練習問題3-1
３秒前進して、方向を変えて自分のところへ戻ってくるプログラムをつくろう
思い通りにロボットを動かしてみよう
これは
簡単かも！
…

## Slide 30: 練習問題3-2
…
前進して、方向を変えて自分のところへ戻ってくるプログラムをつくろう
  ヒント：１秒前進するとどれくらい進む？？？
  なるべく「早く」戻ってくるようにするには？

## Slide 31
    ■関数化

## Slide 32: 動作のプログラムをまとめる
同じ処理を何度も使用する → 関数化
ロボットを1秒前進、その後2秒後退

## Slide 33: 関数化（戻り値も利用）
from hub import port
import motor_pair
import time
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(1000)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, -500, -500)
time.sleep_ms(2000)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
from hub import port
import motor_pair
import time
def forward(movetime):
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 500, 500)
time.sleep_ms(movetime)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
t = movetime*2
return t
def backward(movetime):
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, -500, -500)
time.sleep_ms(movetime)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
wtime = forward(1000)
backward(wtime)
前進や旋回を何度も使用する場合は関数化しておくとよい
p.53：function.py

## Slide 34: 変数による定義
from hub import port
import motor_pair
import time
MOVE_TIME = 3000
TURN_TIME = 2000
VEL = 500
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, VEL, VEL)
time.sleep_ms(MOVE_TIME) # 3秒間進んで停止
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, VEL, -VEL)
time.sleep_ms(TURN_TIME) # 2秒間回転
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1) # 停止しなさい
旋回角度（時間制御）を調整するには、TURN_TIMEの値を変るだけで全てに反映
p.54：variable.py

## Slide 35
    ■演算と変数

## Slide 36: スパイラル軌跡に挑戦しよう
星形やスパイラルの軌跡を描くロボットの動きを実現してみよう！
これは簡単！
…

## Slide 37: 実現したい動きの規則性
繰り返し回数ごとのロボットの動きを表にしてみよう
前進
右旋回
回数
1 10cm 90度
2 20cm 90度
3 30cm 90度
4 40cm 90度
5 50cm 90度
6 60cm 90度
7 70cm 90度
8 80cm 90度
9 90cm 90度
10cm

## Slide 38: 実現したい動きの規則性
規則性を数式で表現
前進
右旋回
回数
1 10cm 90度
2 20cm 90度
3 30cm 90度
4 40cm 90度
5 50cm 90度
6 60cm 90度
7 70cm 90度
8 80cm 90度
9 90cm 90度
１
10
前進する距離 = 10cm×回数
回数←回数+1
回数←1

## Slide 39: 50cm前進するには？
モータの回転角を変化させたときの直進距離を測定し、法則をみつける
角度：
180〜1440度
角度[°] | 距離[cm] | 1cmあたりの回転角度
180 | 9.0 | 20.0
360 | 17.5 | 20.6
720 | 34.5 | 20.8
1080 | 52.5 | 20.5
1440 | 69.5 | 20.4
※1cmあたりの回転角度 ＝回転角度[°] / 距離[cm]
中央値
回転角度 = 直進したい距離 × 1cmあたりの回転角度
20.57度
motor_pair.move_tank_for_degrees(motor_pair.PAIR_1, 180, 500, 500)

## Slide 40: スパイラル状の軌跡のPAD
無限ループ
cnt x 10 cm前進
距離の計算
90度右旋回
4
2
繰り返し回数cntと演算によりスパイラル軌跡を実現
cnt←1
スパイラル
1
cnt←cnt+1
5
3
求めた距離前進
6

## Slide 41: スパイラル状の軌跡（Python）
from hub import port
import motor_pair
import time
import runloop
TURN_ANGLE = 180
VEL = 500
async def forward(cm):
move_angle = int(cm*20.57)
await motor_pair.move_tank_for_degrees(motor_pair.PAIR_1,move_angle, VEL, VEL)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
async def turn_right(turn_angle):
await motor_pair.move_tank_for_degrees(motor_pair.PAIR_1,turn_angle, VEL, -VEL)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
async def main():
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
cnt = 1.0
while True:
await forward(cnt*10.0)
await turn_right(TURN_ANGLE)
cnt=cnt+1
runloop.run(main())
p.58：spiral.py
1
2
5
3
4
5
3
4
6

## Slide 42: 応用問題1
円形スパイラルを描くようにしてみよう