## Slide 1
    ■センサを使う

## Slide 2: ロボットにおける要素技術
感じる、判断する、動くがそなわっている人工物
    ■障害物回避(フォースセンサ)
    ■障害物回避(距離センサ)
    ■カラーセンサによるライントレース

## Slide 3: いろいろなセンサ
センサの名前を書きこもう！
ハブに内蔵されているセンサ
カラーセンサ
距離センサ
(超音波センサ)
フォースセンサ
モーションセンサ
(ジャイロセンサ)

## Slide 4
    ■障害物回避(フォースセンサ)

## Slide 5: フォースセンサの原理
フォースセンサの測定原理
ロータリースイッチが内蔵されており、押す量を回転に変換する
これにより、「どのくらい押されているか」が正確に測定できる

## Slide 6: フォースセンサの接続
ポートA
※SPIKEではポートにどのセンサを接続しているか自動判定しているため、必ずポートAである必要はない
ポートAにフォースセンサを接続

## Slide 7: フォースセンサによる障害物回避
障害物
後退
回転
常にロボットを前進 →無限ループ
フォースセンサによる障害物の衝突を判定
衝突あり：一定時間後退し右旋回．その後1. に戻る
衝突なし：1.に戻る
スイッチブロック
}
3.

## Slide 8: アルゴリズムを考えよう
簡単なアルゴリズム表現を使う
前進→フォースセンサが押されたら10cm後退→方向を変えて→前進
条件分岐：if 文
反復：
処理：
選択：
PADの構成部品：

## Slide 9: フォースセンサによる障害物回避
「ずっと」で無限ループ
p.64：force.llsp3

## Slide 10: フォースセンサによる障害物回避（Python）
from hub import port
import runloop
import motor_pair
import force_sensor
TURN_ANGLE = 90
VEL = 500
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
async def backward(back_cm): #後退
move_angle = int(back_cm*20.57)
await motor_pair.move_tank_for_degrees(motor_pair.PAIR_1,move_angle, -VEL, -VEL)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
4
続く →
p.65：force.py

## Slide 11: フォースセンサによる障害物回避（Python）
async def turn_right(turn_angle): #右旋回
await motor_pair.move_tank_for_degrees(motor_pair.PAIR_1,turn_angle, VEL, -VEL)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
async def main():
while True:
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, VEL, VEL)
if force_sensor.pressed(port.A):
await backward(10)
await turn_right(TURN_ANGLE)
runloop.run(main())
4
5
続き →
2
3
1
5

## Slide 12
    ■障害物回避(距離センサ)

## Slide 13: 距離センサによる障害物回避
30cm前に障害物発見！
ぶつからないように回避しよう

## Slide 14: 距離センサ（超音波センサ）
距離センサ（超音波センサ）の測定原理
超音波を発信し、対象物で反射した超音波を受信し、この音波の発信から受信までの時間を計測することで対象物までの距離を計測

## Slide 15: 距離センサの接続
※SPIKEではポートにどのセンサを接続しているか判定しているため、必ずポートEである必要はない
ポートEに距離センサを接続
ポートE

## Slide 16: 距離センサによる障害物回避
常にロボットを前進 →無限ループの利用
障害物までの距離を計測
30cm以下(障害物あり)：右旋回．その後1. に戻る
30cm以上(障害物なし)：1.に戻る
→ 後退する動作を必要としない
}
3.
障害物
回転

## Slide 17: 超音波センサによる障害物回避のPAD
超音波センサの値により条件分岐して障害物回避
障害物との距離が
30cmより小さい
前進
2
超音波センサによる障害物回避
1
4
無限ループ
45度右旋回
3
True
False

## Slide 18: 距離センサによる障害物回避
45度右旋回
距離センサの値により、条件分岐して障害物回避
p.68：usonic.llsp3

## Slide 19: 距離センサによる障害物回避（Python）
from hub import port
import runloop
import motor_pair
import distance_sensor
TURN_ANGLE = 90
VEL = 500
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
async def turn_right(turn_angle): #右旋回
await motor_pair.move_tank_for_degrees(motor_pair.PAIR_1,turn_angle, VEL, -VEL)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
async def main():
while True:
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, VEL, VEL)
if distance_sensor.distance(port.E)<300 and \
distance_sensor.distance(port.E)!=-1:
await turn_right(TURN_ANGLE)
runloop.run(main())
4
1
2
4
3
p.69：usonic.py

## Slide 20
    ■モーションセンサを用いたモータ制御

## Slide 21: モーションセンサ（ジャイロセンサ）の原理
モーションセンサの測定原理
モーションセンサ(ジャイロセンサ)は角速度センサとも呼ばれ、単位時間あたりの回転角である角速度[degree/s]を計測
SPIKEのモーションセンサは３軸(ヨー・ピッチ・ロール)の回転角/角速度を計測

## Slide 22: アルゴリズムを考えよう
簡単なアルゴリズム表現を使う
モーションセンサを使用して90度になるまでロボットを右に旋回→停止

## Slide 23: モーションセンサによる旋回角度制御
モーションセンサの角度が90度以上になるまで右旋回
p.71：gyro.llsp3

## Slide 24: モーションセンサによる旋回角度制御（Python）
モーションセンサの角度が90度以上になるまで右旋回
from hub import port
from hub import motion_sensor
import motor_pair
import runloop
VEL = 100
async def main():
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
motion_sensor.set_yaw_face(motion_sensor.FRONT)
motion_sensor.reset_yaw(0)
while motion_sensor.tilt_angles()[0] > -900:
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, VEL, -VEL)
motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
runloop.run(main())
4
1
3
2
p.72：gyro.py

## Slide 25: 練習問題４ (p.73)
基本問題
  モーションセンサを使用して45度右旋回して障害物回避を行うプログラムを作成する
応用問題
  モーションセンサを使用して、下記のように動作するロボットプログラムを作成する
…

## Slide 26
    ■カラーセンサによる色の認識

## Slide 27: カラーセンサ
カラーセンサの測定原理
白色LEDにより光を照射して、それぞれの反射量(R, G, B成分)をICで読み取る

## Slide 28: カラーセンサ
二種類のしくみで色や光の強さを計測
周辺光の計測
反射光の計測

## Slide 29: 光の三原色とカラー（加法混色）
赤(R)，緑(G)，青(B)の3色を組み合わせて色彩を表現
色番号 | R | G | B
1: 黒 | 0 | 0 | 0
2: 青 | 0 | 0 | 大
3: 緑 | 0 | 大 | 0
4: 黄 | 大 | 大 | 0
5: 赤 | 大 | 0 | 0
6: 白 | 大 | 大 | 大
R
G
B
加法混色

## Slide 30: カラーセンサの接続
※SPIKEではポートにどのセンサを接続しているか判定しているため、必ずポートBである必要はない
SPIKEのポートBにカラーセンサを接続
ポートB

## Slide 31: アルゴリズムを考えよう
簡単なアルゴリズム表現を使う
  カラーセンサで色を読み取り、センターボタンライトの色を変える

## Slide 32: カラーセンサによる色の認識
カラーセンサの読み取りによってセンターボタンライトの色を変える
p.76：color_RGB.llsp3

## Slide 33: カラーセンサによる色の認識（Python）
カラーセンサの読み取りによってセンターボタンライトの色を変える
from hub import port
from hub import light
import color_sensor
import color
while True:
if color_sensor.color(port.B) is color.RED:
light.color(light.POWER, color.RED)
elif color_sensor.color(port.B) is color.GREEN:
light.color(light.POWER, color.GREEN)
else:
light.color(light.POWER, color.BLACK)
4
1
3
2
5
p.77：color_RGB.py
6

## Slide 34
    ■カラーセンサによるライントレース

## Slide 35: ライントレースの考え方
カラーセンサの”反射光の強さ”を利用して白と黒に判別
白(明るい)ところでは右旋回，黒(暗い)ところでは左旋回
白いところ→右旋回
黒いところ→左旋回

## Slide 36: ライントレースのPAD
白(明るい)ところでは右旋回，黒(暗い)ところでは左旋回
回転中心
モータC
順方向に回転
モータD
停止(パワー0)
右回転しながら少し前に進むには：
センサの値が
motor_pair.move_tank(〜, 500, 0)

## Slide 37: ライントレース
白(明るい)ところでは右旋回，黒(暗い)ところでは左旋回
p.79：line_tracer.llsp3

## Slide 38: ライントレース（Python）
白(明るい)ところでは右旋回，黒(暗い)ところでは左旋回
from hub import port
import motor_pair
import color_sensor
import time
import runloop
VEL = 500
motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.C, port.D)
async def main():
while True:
if color_sensor.reflection(port.B) > 50:
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, VEL, 0)
else:
motor_pair.move_tank(motor_pair.PAIR_1, 0, VEL)
runloop.run(main())
4
3
2
p.80：line_tracer.py
1

## Slide 39: ライントレースの改良
ジグザグ走行なので遅い！
①黒のライン上→前進
②白→左右に回転して黒のライン探索

## Slide 40: ライントレースの改良
ダブルカラーセンサによるライントレース
→ 左右のカラーセンサの読み取り値から次の動作を決定
白＆黒
黒＆白
右旋回
左旋回
(黒以外)＆(黒以外)
直進

## Slide 41
    ■【演習課題】ライントレース競技

## Slide 42: 【演習課題】ライントレース競技
ライントレースをして早くゴールにたどり着いた人が勝ち
ライントレースしたパネル１枚通過で10点 (230点)
同点の場合、ゴールまでの時間が短いチームが勝ち
ゴール

## Slide 43
    ■ディスプレイへの表示

## Slide 44: ライトマトリクス
SPIKE ハブの正面
  ５x５のLEDが内臓
５
0
５

## Slide 45: 距離センサの値によって表示を変更
距離センサの読み取り値によってLEDを変化させる
  デバッグに重要

## Slide 46: 距離センサの値によってライトマトリックス変化（Python）
距離センサの値を読み取り、距離によってライトマトリクスを変化
距離の読み取り
2
超音波センサ
ディスプレイ表示
1
無限ループ
5x５点灯
3
距離が50より
大きい
距離が40より
大きい
距離が30より
大きい
5x４点灯
5
5x３点灯
6
距離が20より
大きい
5x２点灯
7
距離が10より
大きい
５x１点灯
8
消灯
3
4
4
5
6
7

## Slide 47: 距離センサの値によってライトマトリックス変化
距離センサの値を読み取り、ライトマトリクスを変化
2
1
5
3
4
6
7
8
距離センサの値を変数「dist」に代入
dist > 50cm かどうか
dist > 40cm ?
dist > 30cm ?
dist > 20cm ?
dist > 10cm ?
発光パターンを
編集
あらかじめ「変数」の「変数を作る」から
「dist」を作成しておく
p.85：display_dist.llsp3

## Slide 48: 距離センサの値によってライトマトリックス変化（Python）
501〜
距離?
500〜401
400〜301
300〜201
200〜101
〜100
距離センサの値を読み取り、距離によってライトマトリクスを変化
距離の読み取り
2
超音波センサ
ディスプレイ表示
1
無限ループ
5x５点灯
5x４点灯
5x３点灯
5x２点灯
５x１点灯
8
消灯
4
5
6
7
3

## Slide 49: 距離センサの値によってライトマトリックス変化（Python）
距離センサの値を読み取り、ライトマトリクスを変化
from hub import port
from hub import light_matrix
import runloop
import distance_sensor
import time
async def main():
light_matrix.clear()
while True:
dist = distance_sensor.distance(port.E)
if dist > 500:
pixels = [100] * 25
elif dist > 400:
pixels1 = [0] * 5
pixels2 = [100] * 20
pixels = pixels1 + pixels2
elif dist > 300:
pixels1 = [0] * 10
pixels2 = [100] * 15
pixels = pixels1 + pixels2
elif dist > 200:
pixels1 = [0] * 15
pixels2 = [100] * 10
pixels = pixels1 + pixels2
elif dist > 100:
pixels1 = [0] * 20
pixels2 = [100] * 5
pixels = pixels1 + pixels2
else:
pixels = [0] * 25
light_matrix.show(pixels)
time.sleep_ms(100)
runloop.run(main())
2
1
3
4
p.86：display_dist.py
続く →
続き →
5
6
7
8