## Slide 1: 実践ロボットプログラミング LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！ WEB：http://www.robot-programming.jp/ 著者：藤吉弘亘, 藤井隆司, 鈴木裕利, 石井成郎 E-mail：support@robot-programming.jp

## Slide 2
    ■ロボットを前進させるには(モータ制御１)
￼

## Slide 3: モータの接続
EV3のどの出力ポートにモータが接続されているか確認
￼
左のモータ：B
右のモータ：C
進行方向

## Slide 4: 前進プログラムのPAD
￼
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
前進と後退
モータB+Cを前進
3秒持続
1
2
モータB+Cを後退
2秒間持続
}
}
タンクブロック

## Slide 5: モータ制御によるロボットの前進 (ステアリングブロック）
￼
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
スタートブロック
1
2
前進
後退
モータを時間指定で制御→
パワー：50
秒数：3秒
ブレーキ：ON
モータが接続されている
ポートを指定
（自動で設定される）
パワーの値をマイナス
にすると後退
秒数：2秒

## Slide 6: モータ制御によるロボットの前進 (タンクブロック）
￼
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
スタートブロック
1
2
前進
後退
モータを時間指定で制御→
Cのパワー：50
秒数：3秒
ブレーキ：ON
モータが接続されている
ポートを指定
（自動で設定される）
パワーの値をマイナス
にすると後退
秒数：2秒
Bのパワー：50

## Slide 7: Lモータの原理
￼
段数：7段 トルク比率：45:1 エンコーダの回転角：2度

## Slide 8: 曲線の動きを実現するには
￼
左のモータ：B
右のモータ：C
モータBとCのパワーの値のバランスを変えてみよう
パワー: 50
パワー: 40

## Slide 9: 曲線の動きを実現するには
 | B: 50 C: 50 | B: 50 C: 40 | B: 50 C: 30
 | ステアリング: 0 | ステアリング: 10 | ステアリング: 20
￼
タンクブロック
ステアリングブロック

## Slide 10
￼
    ■ロボットを回転させるには(モータ制御2)

## Slide 11: ロボットの回転
ロボットを右回転(その場で旋回)させるには
逆方向
順方向
￼
左のモータ：B
右のモータ：C

## Slide 12: 右回転プログラムのPAD
左のモータBを順回転、右のモータCを逆回転
￼
前進と後退
3秒持続
モータB+Cを前進
モータBを順回転
モータCを逆回転
2秒間持続
回転中心
モータB
順方向に回転
モータC
逆方向に回転
1
2
}
}

## Slide 13: ロボットの右回転
左のモータBを順回転、右のモータCを逆回転
￼
スタートブロック
1
2
前進
右回転
モータBのパワー：
50（順回転）
モータCのパワー：
-50（逆回転）

## Slide 14: ロボットを90度右回転させるには？
￼
90度
1. 時間制御
モータのパワーと持続時間を調整
どのように実現するか考えてみよう！
2. 回転制御
モータの回転数もしくは角度を調整
→複数の問題解決方法があるので、いろいろと試してみよう！(試行錯誤しよう)
ヒント

## Slide 15: ロボットを90度右回転させるには
￼
→回転制御の方が便利(同じ動きでロボットを早くしたいとき等)
モータのパワーと持続時間を調整
1. 時間制御
持続時間：1.5秒
パワーを変更すると
→持続時間の再調整が必要
モータの回転数もしくは角度を調整
2. 回転制御
回転角：180度
パワーを変更しても
→回転角の再調整は必要なし

## Slide 16: ロボットを一周させるには？
￼
1回目
3秒前進→90度回転
3回目
3秒前進→90度回転
2回目
3秒前進→90度回転
4回目
3秒前進→90度回転

## Slide 17: ロボットを一周させるには？
3秒前進と90度右回転を4回繰り返せばよい
繰り返し処理(ループブロック)を利用
￼
1回目
3秒前進→90度回転
3回目
3秒前進→90度回転
2回目
3秒前進→90度回転
4回目
3秒前進→90度回転
100周するには？→800個のブロックを並べる必要があり！

## Slide 18: ロボットを一周させるには
3秒前進と90度右回転を4回繰り返す
￼
1
2
ループ
3秒前進
カウント：4
3
90度右回転
カウントを指定

## Slide 19: 一周するプログラムのPAD
￼
4回繰り返し
3秒持続
モータB+Cを前進
モータBを順回転
モータCを逆回転
90度右回転
2
3
}
}
1周
1
3秒前進と90度右回転を4回繰り返す
反復：
処理：
選択：
PADの構成部品：

## Slide 20: ■■ チャレンジ！ ■■
星形やスパイラルの軌跡を描くロボットを実現してみよう！
￼
これは
簡単かも！
…