## Slide 1: 実践ロボットプログラミング LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！ WEB：http://www.robot-programming.jp/ 著者：藤吉弘亘, 藤井隆司, 鈴木裕利, 石井成郎 E-mail：support@robot-programming.jp

## Slide 2
￼
    04: 関数化 (p.63〜)

## Slide 3: ロボットを一周させる時
￼
1回目
3秒前進→90度旋回
3回目
3秒前進→90度旋回
2回目
3秒前進→90度旋回
4回目
3秒前進→90度旋回
同じ処理が何度も繰り返される → 関数化

## Slide 4: 関数化1(p.64 func.c）
#include "./jissenPBL.h"
int main()
{
int i ;
OutputInit();
OnFwdEx(OUT_BC, 50,0);
Wait(3000);
OnFwdEx(OUT_B, 50,0);
OnRevEx(OUT_C, 50,0);
Wait(500);
Off(OUT_BC);
}
#include "./jissenPBL.h"
void forward(){
OnFwdEx(OUT_BC, 50,0);
Wait(3000);
}
void turn_right(){
OnFwdEx(OUT_B, 50,0);
OnRevEx(OUT_C, 50,0);
Wait(500);
}
int main()
{
OutputInit();
forward();
turn_right();
Off(OUT_BC);
}
呼び出し
関数化

## Slide 5: 関数化2(p.64 func.c）
#include "./jissenPBL.h"
void forward(){
OnFwdEx(OUT_BC, 50,0);
Wait(3000);
}
void turn_right(){
OnFwdEx(OUT_B, 50,0);
OnRevEx(OUT_C, 50,0);
Wait(500);
}
int main()
{
OutputInit();
forward();
turn_right();
Off(OUT_BC);
}
#include "./jissenPBL.h"
void forward(int time){
OnFwdEx(OUT_BC, 50,0);
Wait(time);
}
void turn_right(int time){
OnFwdEx(OUT_B, 50,0);
OnRevEx(OUT_C, 50,0);
Wait(time);
}
int main()
{
OutputInit();
forward(3000);
turn_right(500);
Off(OUT_BC);
}

## Slide 6: 引数を持つ関数
関数の書式：void 関数名(引数){ }
引数は関数内のみ有効

## Slide 7: #defineによる定義 (p.65)
#include "./jissenPBL.h"
#define TURN90 500
void forward(int time){
OnFwdEx(OUT_BC, 50,0);
Wait(time);
}
void turn_right(int time){
OnFwdEx(OUT_B, 50,0);
OnRevEx(OUT_C, 50,0);
Wait(time);
}
int main()
{
int i;
OutputInit();
for(i=0; i<4; i++){
forward(3000);
turn_right(TURN90);
}
Off(OUT_BC);
}
→
→
旋回角度（時間制御）を調整するには、TURN90の値を変るだけで全てに反映

## Slide 8: ■■ チャレンジ！ ■■
星形やスパイラルの軌跡を描くロボットを実現してみよう！
￼
これは
簡単かも！
…

## Slide 9
￼
    05: 演算と変数 (p.66〜)

## Slide 10: 50cm前進するには？
モータの回転角を変化させたときの直進距離を測定し、法則をみつける
角度：
180〜1440度
￼
角度[°] | 距離[cm] | 1cmあたりの回転角度
180 | 9.0 | 20.0
360 | 17.5 | 20.6
720 | 34.5 | 20.8
1080 | 52.5 | 20.5
1440 | 69.5 | 20.4
※1cmあたりの回転角度 ＝回転角度[°] / 距離[cm]
中央値
回転角度 = 直進したい距離 × 1cmあたりの回転角度
20.5度
RotateMotor(OUT_BC, 50, 180);

## Slide 11: 50cm前進するには？ (forward50cm.c）
￼
実数型(double)を使用
#include "./jissenPBL.h"
int main()
{
double angle;
OutputInit();
angle=50*20.5;
RotateMotor(OUT_BC, 50, angle);
Off(OUT_BC);
}

## Slide 12: 50cm前進するには？ (forward50cm.c）
￼
関数化
#include "./jissenPBL.h"
void forward_cm(double cm){
  double angle;
  angle=cm*20.5;
RotateMotor(OUT_BC, 50, angle);
}
int main()
{
OutputInit();
forward_cm(50.0);
Off(OUT_BC);
}

## Slide 13: スパイラル軌跡に挑戦しよう
星形やスパイラルの軌跡を描くロボットの動きを実現してみよう！
￼
これは簡単！
…

## Slide 14: 実現したい動きの規則性
繰り返し回数ごとのロボットの動きを表にしてみよう
￼
前進
右回転
回数
1 10cm 90度
2 20cm 90度
3 30cm 90度
4 40cm 90度
5 50cm 90度
6 60cm 90度
7 70cm 90度
8 80cm 90度
9 90cm 90度
10cm

## Slide 15: 実現したい動きの規則性
規則性を数式で表現
￼
前進
右旋回
回数
1 10cm 90度
2 20cm 90度
3 30cm 90度
4 40cm 90度
5 50cm 90度
6 60cm 90度
7 70cm 90度
8 80cm 90度
9 90cm 90度
１
10
前進する距離 = 10cm×回数
回数←回数+1
回数←1

## Slide 16: スパイラル状の軌跡のPAD
￼
無限ループ
cntx10cm前進
角度の計算
90度右旋回
4
2
繰り返し回数cntと演算によりスパイラル軌跡を実現
cnt←1
スパイラル
1
cnt←cnt+1
5
3
求めた角度前進
6

## Slide 17: スパイラル状の軌跡 (p.69 spiral.c）
int main()
{
int cnt=1 ;
double angle;
ButtonLedInit();
OutputInit();
while(true){
forward_cm(cnt*10.0);
turn_right(TURN90);
cnt=cnt+1;
//force-quit
  if(ButtonPressed(BTN1)) break;
}
Off(OUT_BC);
}
4
6
3
#include "./jissenPBL.h"
#define TURN90 500
void forward_cm(double cm){
double angle;
angle=cm*20.5;
RotateMotor(OUT_BC, 50, angle);
}
void turn_right(int time){
OnFwdEx(OUT_B, 50,0);
OnRevEx(OUT_C, 50,0);
Wait(time);
}
→
→
2
1
4
3
5

## Slide 18: while文を用いたループ
￼
while (true)
{
      繰り返す処理
      //force-quit
      if(ButtonPressed(BTN1)) break;
}
Off(OUT_BC);
無限ループのプログラムを作成する時は：
プログラムの緊急停止（無限ループ脱出）のための処理を必ず入れておくこと
無限ループ脱出後の処理として、モータを停止する命令を追加すること
while(true){処理} とすると無限ループ