## Slide 1: 実践ロボットプログラミング LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！ WEB：http://www.robot-programming.jp/ 著者：藤吉弘亘, 藤井隆司, 鈴木裕利, 石井成郎 E-mail：support@robot-programming.jp

## Slide 2
    06: 障害物回避(タッチセンサ) (p.71〜)
￼

## Slide 3: タッチセンサの原理
タッチセンサの測定原理
スイッチボタンの状態を、押されていないときは”0”、押されたら”1”，離したときに”2”を出力する
スイッチボタン
￼

## Slide 4: タッチセンサの接続
EV3の入力ポート１にタッセンサを接続
入力ポート1
￼

## Slide 5: タッチセンサによる障害物回避
常にロボットを前進 →無限ループの利用
タッチセンサによる障害物の衝突を判定 →条件分岐
衝突あり：一定時間後退し右旋回．その後1. に戻る
衝突なし：1.に戻る
障害物
後退
旋回
}
3.
￼

## Slide 6: タッチセンサによる障害物回避のPAD (p.73)
タッチセンサによる条件分岐
条件分岐：if 文
タッチセンサが
押された
前進
2
タッチセンサによる障害物回避
1
4
無限ループ
45度右旋回
10cm後退
3
5
True
False
反復：
処理：
選択：
PADの構成部品：
￼

## Slide 7: タッチセンサによる障害物回避 (p.75 touch.c)
￼
#include "./jissenPBL.h"
#define TURN45 250
#define POW 50
void backward_mm(double mm){
double angle;
angle=mm*20.5;
RotateMotor(OUT_BC, -POW, angle);
}
void turn_right(int time) {
OnFwdEx(OUT_B, POW,0);
OnRevEx(OUT_C, POW,0);
Wait(time);
}
int main()
{
OutputInit();
initSensor();
ButtonLedInit();
setSensorPort(CH_1,TOUCH,0);
startSensor();
while(true) {
OnFwdEx(OUT_BC, 50, 0);
if(getSensor(CH_1)==1) {
backward_mm(10.0);
turn_right(TURN45);
}
if(ButtonPressed(BTN1)) break;
}
Off(OUT_BC);
closeSensor();
}
→
→

## Slide 8
    07: 障害物回避(超音波センサ) (p.77〜)
￼

## Slide 9: 超音波センサによる障害物回避
30cm前に障害物発見！
ぶつからないように回避しよう
￼

## Slide 10: 超音波センサ
超音波センサの測定原理
超音波を発信し、対象物で反射した超音波を受信し、この音波の発信から受信までの時間を計測することで対象物までの距離を計測
発信素子
受信素子
￼

## Slide 11: 超音波センサの接続
EV3の入力ポート4に超音波センサを接続
入力ポート4
￼

## Slide 12: 超音波センサによる障害物回避
常にロボットを前進 →無限ループの利用
障害物までの距離を計測
30cm以下(障害物あり)：右旋回．その後1. に戻る
30cm以上(障害物なし)：1.に戻る
→後退する動作を必要としない
}
3.
障害物
旋回
￼

## Slide 13: 超音波センサによる障害物回避のPAD (p.78)
超音波センサの値により条件分岐して障害物回避
障害物との距離が
30cmより小さい
前進
2
超音波センサによる障害物回避
1
4
無限ループ
45度右旋回
3
True
False
￼

## Slide 14: 超音波センサによる障害物回避 (p.80 usonic.c)
￼
#include "./jissenPBL.h"
#define TURN90 500
#define TURN45 250
void backward_cm(double cm){
double angle;
angle=cm*20.5;
RotateMotor(OUT_BC, -50, angle);
}
void turn_right(int time) {
OnFwdEx(OUT_B, 50,0);
OnRevEx(OUT_C, 50,0);
Wait(time);
}
int main()
{
OutputInit();
initSensor();
ButtonLedInit();
setSensorPort(CH_4,USONIC,0);
startSensor();
while(true) {
OnFwdEx(OUT_BC, 50, 0);
if(getSensor(CH_4)< 300) {
turn_right(TURN45);
}
if(ButtonPressed(BTN1)) break;
}
Off(OUT_BC);
closeSensor();
}
→
→
4
3
2

## Slide 15
    08: ジャイロセンサを用いたモータ制御(p.81〜)
￼

## Slide 16: ジャイロセンサの原理
ジャイロチップ
(InvenSense社)
ジャイロセンサの測定原理
ジャイロセンサは角速度センサとも呼ばれ、単位時間あたりの回転角である角速度[degree/s]を計測
￼

## Slide 17: ジャイロセンサ
￼
EV3のジャイロセンサは一軸の回転角/角速度を計測
回転角 [degree]
角速度 [degree/sec]

## Slide 18: ジャイロセンサによる旋回角度制御(PAD) (p.81)
ジャイロセンサの角度が90度以上になるまで右旋回
ジャイロセンサのリセット
ジャイロセンサによる制御
2
3
角度＜90
右旋回
5
モータの停止
1
￼
4
角度の取得

## Slide 19: ジャイロセンサによる旋回角度制御 (p.82 gyro.c)
￼
#include “./jissenPBL.h”
int main()
{
int start, current;
  OutputInit(); //use Motor
initSensor(); //use Sensor
ButtonLedInit(); //use button
setSensorPort(CH_2,GYRO,0); //ch,type,mode
startSensor();
start=getSensor(CH_2);
  do {
    OnFwd(OUT_B);
    OnRev(OUT_C);
    current=getSensor(CH_2);
  }while(current <= start+90);
Off(OUT_BC);
closeSensor();
}
2
3
1
4
5

## Slide 20
    09: カラーセンサ(p.84〜)
￼

## Slide 21: カラーセンサ
カラーセンサの測定原理
LEDにより赤、緑、青の光を照射して、それぞれの反射量(R, G, B成分)をフォトダイオードで計測して，カラーに変換
フォトダイオード
LED
￼

## Slide 22: カラーセンサ
二種類のしくみで色や光の強さを計測
RGB値
色
反射光の強さ
RGB値
周辺の光の強さ
フォトダイオード
R
G
B
R
G
B
LED
反射光の計測
周辺光の計測
フォトダイオード
￼

## Slide 23: 光の三原色とカラー（加法混色）
赤(R)，緑(G)，青(B)の3色を組み合わせて色彩を表現
色番号 | R | G | B
1: 黒 | 0 | 0 | 0
2: 青 | 0 | 0 | 大
3: 緑 | 0 | 大 | 0
4: 黄 | 大 | 大 | 0
5: 赤 | 大 | 0 | 0
6: 白 | 大 | 大 | 大
R
G
B
加法混色
￼

## Slide 24: カラーセンサの原理
LEDを切り替えて発光し、そのタイミングでの反射光を計測して、カラーを計測
LED：赤
R:
G:
B:
￼

## Slide 25: カラーセンサの原理
LEDを切り替えて発光し、そのタイミングでの反射光を計測して、カラーを計測
LED：緑
R:
G:
B:
￼

## Slide 26: カラーセンサの原理
LEDを切り替えて発光し、そのタイミングでの反射光を計測して、カラーを計測
LED：青
R:
G:
B:
黄色
オシロスコープで計測してみたところ：
1秒間に1,000回、R,G,Bと切り替えて発光し、同期してフォトダイオードで反射光量を計測
1[ms]
￼

## Slide 27: カラーセンサの接続
EV3の入力ポート3にカラーセンサを接続
入力ポート3
￼

## Slide 28: カラーの利用(PAD) (p.86)
カラーに合わせて複数に分岐
カラー？
カラーに合わせて複数分岐
1
3
無限ループ
ステータスライトを赤
6
その他
緑
赤
4
5
ステータスライトをオフ
ステータスライトを緑
1秒間待機
2
カラー：緑
ステータスライト
カラー：赤
カラー：その他
￼
色の識別値
黒 ➡ 1
青 ➡ 2
緑 ➡ 3
黄 ➡ 4
赤 ➡ 5
白 ➡ 6

## Slide 29: カラーの利用 (p.88 color_RGB.c)
￼
#include “./jissenPBL.h”
int main()
{
initSensor(); //use Sensor
ButtonLedInit(); //use button
setSensorPort(CH_3,COLOR,2); //ch,type,mode
startSensor();
while(true){
    switch (getSensor(CH_3)) {
case 3:
SetLedPattern(LED_GREEN);
break;
case 5:
SetLedPattern(LED_RED);
break;
            default:
SetLedPattern(LED_BLACK);
break;
    }
if(ButtonPressed(BTN1)) break; //Stop Program
}
closeSensor();
}
4
3
緑
赤
5
その他

## Slide 30: カラーセンサによるライントレース (p.89)
カラーセンサの”反射光の強さ”を利用して白と黒に判別
白(明るい)ところでは右旋回，黒(暗い)ところでは左旋回
白いところ→右旋回
黒いところ→左旋回
￼

## Slide 31: ライントレースのPAD (p.89)
白(明るい)ところでは右旋回，黒(暗い)ところでは左旋回
反射光 > 50
ライントーレス
1
3
無限ループ
右旋回
2
True
False
4
左旋回
旋回中心
モータB
順方向に回転
モータC
停止(パワー0)
右旋回しながら少し前に進むには：
￼
OnFwd(OUT_B);
Off(OUT_C);

## Slide 32: ライントレース (p.91 line_trace.c)
￼
#include "./jissenPBL.h"
void turn_right(){
OnFwdEx(OUT_B,50,0);
Off(OUT_C);
}
void turn_left(){
OnFwdEx(OUT_C,50,0);
Off(OUT_B);
}
int main()
{
int i=0;
OutputInit();
initSensor();
ButtonLedInit();
setSensorPort(CH_3,COLOR,0);
startSensor();
while(true){
if(getSensor(CH_3) > 50){
turn_right();
}else{
turn_left();
}
if(ButtonPressed(BTN1))break;
}
Off(OUT_BC);
closeSensor();
}
→
→
4
3
白いところ(右旋回)
黒いところ(左旋回)
1
2

## Slide 33: ライントレースの改良
ジグザグ走行なので遅い！
①黒のライン上→前進
②白→左右に旋回して黒のライン探索
￼